## Slide 1: 数字逻辑设计进阶实验
实验二 运算器与寄存器

## Slide 2: 实验目的
熟练掌握运算器和寄存器的功能
熟练掌握查看生成电路及其性能和资源使用情况
熟练掌握逻辑电路的模块化设计和Verilog描述方法
熟练掌握利用EDA工具，进行逻辑电路的设计、仿真、调试、下载测试等基本方法

## Slide 3: 实验内容
设计32位算术逻辑单元(Arithmetic and Logic Unit，ALU)，查看生成电路的资源和性能报告，并下载测试
设计32位无符号数乘法器，查看生成电路的资源和性能报告，并下载测试

## Slide 4: ALU
module alu (
input [11:0] f, //功能
input [31:0] a, b, //两操作数
output [31:0] y //运算结果
);
a, b：两个操作数
f：功能
  算术运算：加、减
  比较运算：有符号/无符号数小于
  逻辑运算：与、或、或非、异或
  移位运算：左移、逻辑右移、算术右移
  数据传送
y：运算结果
a
b
f
y
ALU
Notes: 设计ALU：根据功能选择f，对a和b进行算术（加、减）、逻辑（与、或、非、异或）、移位（逻辑左移、逻辑右移、算术右移）运算，产生运算结果y和比较标志t（相等(eq)，小于(lt, ltu)）。
2. ALU应用设计：利用上述ALU模块和适当逻辑电路，分别实现如下功能
（1）求多个数的累加和
（2）求补码代表的实际值
（3）求给定两个初始整数的配波拉契数列
（4）…… ……

## Slide 5: ALU (续)
f | y
0000_0000_0001 | a + b
0000_0000_0010 | a - b
0000_0000_0100 | a < s b
0000_0000_1000 | a < u b
0000_0001_0000 | a & b
0000_0010_0000 | a ~¦ b
0000_0100_0000 | a ¦ b
0000_1000_0000 | a ^ b
0001_0000_0000 | a << b[4:0]
0010_0000_0000 | a >> b[4:0]
0100_0000_0000 | a >>> b[4:0]
1000_0000_0000 | b
a
b
f
y
ALU
比较两种不同实现方式的电路资源和性能
（1）全部使用运算符
（2）优化电路资源
  利用加法实现减法
  利用减法实现比较
  利用右移实现左移
Notes: stl：$signed(a)<$signed(b)
sra：$signed(a)>>>b[4:0]

## Slide 6: 寄存器
module register
#( parameter WIDTH = 32,
RST_VAL = 0
)(
input clk, rst, en,
input [WIDTH-1:0] d,
output reg [WIDTH-1:0] q
);
always @(posedge clk)
if (rst) q <= RST_VAL;
else if (en)
q <= d;
（VS组合逻辑电路）
endmodule
rst | clk | en | q | 功能
1 | ↑ | x | 0 | 复位
0 | ↑ | 1 | d | 置数
0 | ↑ | 0 | q | 保持
寄存器功能表
  d, q：输入、输出数据
  clk, rst, en：时钟, 复位, 使能
REG
d
rst
en
clk
q
clk
rst
en
d
q
a
b
x
a
0

## Slide 7: 示例：测试加法器
ADD
a
ci
s
co
b
REG
d
rst
en
clk
q
REG
d
rst
en
clk
q
REG
d
rst
en
clk
q
REG
d
rst
en
clk
q
REG
d
rst
en
clk
q
a
b
ci
co
s
(sw15-8)
(sw7-0)
(btnr)
(clk100mhz)
(resetn)
en
(btnc)
(led7-0)
(led15)
注：五个寄存器的clk连在一起，en和rst也类似
clk
查看8位加法器的电路资源使用情况和电路性能
rstn
Notes: 设计一ALU：根据功能选择s，对a和b进行算术（加、减）或者逻辑（与、或、非、异或）运算，产生运算结果y和相应标志f（进位/借位、溢出、零标志）。对于算术运算，影响进位/借位、溢出、零标志；对于逻辑运算，仅零标志有效。
f: 标志位，包括进位/借位(CF)，溢出位(OF)，零标志(ZF)
为了便于下载测试，可以选取n = 4，m = k = 3
2. ALU应用设计：利用上述ALU模块和适当逻辑电路，分别实现如下功能
（1）比较两无符号数或者有符号数的大小关系
（2）求多个数的累加和
（3）求补码代表的实际值
（4）求给定两个初始整数的配波拉契数列
（5）…… ……

## Slide 8: 示例：测试加法器 (续1)
8位串行进位加法器： {c8, s} = a + b + c0

## Slide 9: 示例：测试加法器 (续2)
设置时钟约束
  设置尽量高时钟频率，让Vivado工具优化电路和布局
查看时序报告
  Report Timing Summary
  了解电路最长路径和最大延迟
  若出现红色警示，则表示违反了时钟约束，生成电路的工作速度将可能达不到该频率
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; # resetn
create_clock -add -name sys_clk -period 2.00 -waveform { 0 1 } [get_ports { clk }]; （单位ns）
假设要求电路时钟频率能够达到500MHz

## Slide 10: 示例：测试加法器 (续3)
最长路径：也称关键路径，ra[1] 至 rc8
最大延迟：2.185 ns，其中逻辑延迟1.704 ns，线路延迟0.481 ns
时钟周期：≥ (2 + 0.304) ns

## Slide 11: 示例：测试加法器 (续4)

## Slide 12: 示例：测试加法器 (续5)
查看电路资源使用情况：Report Utilization

## Slide 13: 通用测试单元
Universal Test Unit (UTU)，利用外设对任意模块的下载测试
  外设（输入/输出设备）包括开关、按钮、LED指示灯和数码管
待测试模块 (Device Under Test, DUT)
测试接口 (Test Interface, TIF)
  适配UTU和DUT之间信号
UTU和TIF之间信号
  taddr：测试端口地址
  tdin：测试数据输入
  tdout：测试数据输出
  twe：测试写使能
  tclk：测试时钟
TIF
DUT
UTU

## Slide 14: 通用测试单元 (续)
TIF
pre
ent
nxt
del
step
o0
<
DUT
i0
<
i1
<
in
<
o1
<
oj
<
…
…
UTU
en0
twe
taddr
q0
tdin
tdout
tclk, rst
en1
q1
en2
q2
…
…
x
taddr
data
(sw15-0)
(btn)
(led15-0)
(an, cn)
flag
(led17)
clk, rstn
clk
Notes: ALU: ADD、SUB、AND、OR、XOR、SLL、SRL、SRA、SLT、SLTU
MEM: LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW
CTRL: JAL、JALR、BEQ、BNE、BLT、BLTU、BGE、BGEU

## Slide 15: 乘法器
设计32位无符号数乘法器
  两种实现方式：串行进位加法、保留进位加法
  比较电路资源和性能
  下载测试
可选
  设计32位有符号数乘法器
  优化电路性能
MUL
a
h
b
l
module mul (
input [31:0] a, //被乘数
input [31:0] b, //乘数
output [31:0] l, //积低32位
output [31:0] h //积高32位
);

## Slide 16: 示例：4位无符号数乘法
a3 a2 a1 a0
b3 b2 b1 b0
a3 b0 a2 b0 a1 b0 a0 b0
a3 b1 a2 b1 a1 b1 a0 b1
a3 b2 a2 b2 a1 b2 a0 b2
a3 b3 a2 b3 a1 b3 a0 b3
Ⅹ
p7 p6 p5 p4 p3 p2 p1 p0
Mulplicand 被乘数
Multiplier乘数
Partial Product
部分积
Product, 积
+
基本原理：产生部分积，累加所有部分积

## Slide 17: 示例：串行进位加法实现
所有层均为串行进位加法器
FA
bi
aj
si
so
co
ci
a3
0
a2
0
a1
0
a0
0
b0
0
p0
b1
0
p1
b2
0
p2
b3
0
p3
p4
p5
p6
p7

## Slide 18: 示例：保留进位加法实现
FA
bi
aj
si
so
co
ci
a3
0
a2
0
a1
0
a0
0
b0
0
p0
b1
p1
p2
b3
p3
p4
p5
p6
p7
0
0
0
0
0
0
1
0
b3
最后一层为串行或快速进位加法器
其余层均为保留进位加法器

## Slide 19: 有符号数乘法
补码与真值的关系
补码直接运算，部分积均为补码，最后一次做减法
注意补码的符号扩展
1位Booth编码
[B]补 = b31 b30 … b1 b0 = (232 + B) mod 232
B = - b31 231 + b30 230 + … + b1 21 + b020
b31 b30 … b1 b0 = b31 232 + B
B = - b31 231 + b30 231 - b30 230 + … + b1 22 - b1 21 + b021 - b020
=∑(b i -1 – b i ) 2 i, i = 31 ~ 0, b -1 = 0

## Slide 20: 乘法运算的性能优化
2位Booth编码
  通过减少部分积数量，加快乘法运算速度
华莱士树乘法器 (Wallace Tree Multiplier)
  平衡树结构，因降低部分积的累加次数，从而提高乘法速度
  保留进位加法 (Carry-Save Addition, CSA ) ，因取消了进位链，从而提高单次累加速度
B = (-2 b31 + b30 + b29) 230 + (-2 b29 + b28 + b27) 228 + …
+ (-2 b3 + b2 + b1) 22 + (-2 b1 + b0 + b-1) 20 , b-1 = 0
=∑(-2 b i +1 + b i + b i -1) 2 i, i = 30, 28, … 2, 0, b -1 = 0
b i+1 | b i | b i-1 | y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | +1
0 | 1 | 0 | +1
0 | 1 | 1 | +2
1 | 0 | 0 | -2
1 | 0 | 1 | -1
1 | 1 | 0 | -1
1 | 1 | 1 | 0
2位Booth编码表

## Slide 21: The End