## Slide 1: 数字逻辑设计进阶实验
实验四 计数器与移位器
Notes: 时间：周五 14:30~17:30
地点：电三楼412、414
序列检测
去抖动
动态扫描

## Slide 2: 实验目的
掌握计数器与移位器的功能及其应用：定时、分频、开关输入去抖动、数码管动态扫描显示、串行通信等
熟练掌握Verilog描述组合和时序逻辑电路的方法
熟练掌握利用EDA工具，进行逻辑电路设计、仿真、调试、下载测试等基本方法
熟练掌握查看生成电路及其性能和资源使用情况

## Slide 3: 实验内容
设计通用异步收发器 (Universal Asynchronous Receiver /Transmitter, UART) ，并下载测试

## Slide 4: UART模块
发送器 (Transmitter, TX)
  将字符字节数据串行输出
  d_tx：并行输入待发送数据
  vld_tx：发送数据有效标志
  rdy_tx：发送器准备好标志
  txd：串行发送数据
接收器 (Receiver, RX)
  从串口接收字符字节数据
  rxd：串行接收数据
  d_rx：并行输出接收的数据
  vld_rx：接收数据有效标志
  rdy_rx：准备好读取接收数据
UART
txd
rxd
TX
RX
个人
电脑
UART
vld_tx
d_tx
rxd
d_rx
txd
rdy_tx
vld_rx
rdy_rx

## Slide 5: RS-232通信协议
数据传输格式
  起始位：1位
  校验位：1位，可选
数据传输速率
  波特率：每秒传输位数。常用波特率有1200、2400、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等
LSB
MSB
起始位
数据位
校验位
停止位
  数据位：5~8位，低位在前
  停止位：1、1.5或2位
实现：8位数据位，无校验位，1位停止位，波特率9600

## Slide 6: 移位寄存器
移位寄存器 (Shift Register, SHR)
  si：串行输入数据
  pi：并行输入数据
  po：并行输出数据
SHR
pi
rst
clk
pe
shr
si
po
SHR
pi
po
si
rst | pe | shr | po | 操作
1 | x | x | 全1 | 同步复位
0 | 1 | x | pi | 并行置数
0 | 0 | 1 | {si, po >>1} | 右移
0 | 0 | 0 | po | 保持
功能表
  pe：并行输入使能
  sra：算术右移使能
  clk, rst：时钟, 复位

## Slide 7: TX数据通路
d_tx
we_tx
txd
TX
rdy_tx
SHR
d_tx
txd
CNT
RDY
rdy_tx
we_tx
SHR：移位寄存器，10位
  复位：全部位置1
  置数：停止位1, 数据d_tx, 起始位0
  移位：右移，最高位补1
CNT：位计数器，4位
  复位：清零
  置数：8
  计数：不等于0就递减计数
RDY：准备好标志，1位
  复位：置1
  vld_tx和rdy_tx均为1时清零
  CNT等于0时置1
D0
D7
S
T
txd
TM

## Slide 8: TX时序
vld_tx和rdy_tx均有效时，数据din前后附加停止和启动位后存入SHR，rdy_tx清零，移位计数器CNT加载常数8
随后SHR通过右移实现串行输出，同时CNT递减
CNT等于0时，停止移位和计数，rdy_tx置1
clk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
rst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
rdy_tx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
vld_tx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
d_tx | 8‘hxx |  |  | 8'h65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SHR | 10'h3FF |  |  |  |  | 2CA |  | 365 |  | 3B2 |  | 3D9 |  | 3EC |  | 3F6 |  | 3FB |  | 3FD |  | 3FE |  | 3FF |  |  | 
CNT | 4'h0 |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 
txd | Idle |  |  |  |  | Start |  | D0=1 |  | D1=0 |  | D2=1 |  | D3=0 |  | D4=0 |  | D5=1 |  | D6=1 |  | D7=0 |  | Stop |  | Idle | 
Notes: reg [9:0] sor; //SOR：Shift Output Register, 10位
reg [3:0] cnt;
reg rdy;
wire ld;
assign ld = vld & rdy; //vld和rdy同时为1时，加载sor和cnt，rdy清零
assign txd = sor[0];
always @(posedge clk, posedge rst)
if (rst) sor <= 10’h3ff; //复位时SOR全部位置1（空闲位）
else if (ld) sor = {1’b1, din, 1’b0}; //SOR加载停止位、数据、启动位
else sor = {sor[9], sor[8:1]}; //SOR >>> 1
always @(posedge clk, posedge rst)
if (rst) cnt <= 4’h0; //复位时CNT清零
else if (ld) cnt = 4’h8; //CNT加载常数8
else if (cnt != 4’h0) cnt = cnt -1; //发送时CNT计数
always @(posedge clk, posedge rst)
if (rst) rdy <= 1’b1; //复位时RDY置1
else if (ld) rdy = 1’b0; //加载数据时RDY清零
else if (cnt == 4’h0) rdy = 1’b1; //发送完毕时RDY置1

## Slide 9: RX接收过程
当检测到rxd信号由1到0跳变，且8个接收时钟(clk_rx)后检测仍为0，则确认为起始位
接着每隔16个接收时钟，对rxd检测一次，依次作为数据位、校验位和停止位，存入SHR
若未发生停止位或奇偶校验位出错，则将SHR中数据位存入输入缓冲寄存器(Input Buffer Register, IBR)，并设置rx_vld有效
起始位
rxd
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
每隔16个周期检测一次
clk_rx

## Slide 10: RX数据通路
d_rx
vld_rx
rxd
RX
rdy_rx
SIR
rxd
CNTc
IBR
d_rx
rdy_rx
CNTb
VLD
vld_rx
IBR：输入缓冲寄存器，8位
VLD：IBR数据有效标志，1位
SHR：移位输入寄存器，9位
  左移，保存8位数据和1停止位
CNTc：时钟计数器，4位
  7 ~ 0或15 ~ 0递减计数
CNTb：位计数器，4位
  8 ~ 0递减计数
S
D0
D7
T
rxd
8
16
16
2023春_计算机组成原理(C)实验
10

## Slide 11: The End