## Slide 1: 数字逻辑设计进阶实验
实验三 计数器与移位器
Notes: 时间：周五 14:30~17:30
地点：电三楼412、414
序列检测
去抖动
动态扫描

## Slide 2: 实验目的
掌握计数器与移位器的功能及其应用：定时、分频、开关输入去抖动、数码管动态扫描显示、串行通信等
熟练掌握Verilog描述组合和时序逻辑电路的方法
熟练掌握利用EDA工具，进行逻辑电路设计、仿真、调试、下载测试等基本方法
熟练掌握查看生成电路及其性能和资源使用情况

## Slide 3: 实验内容
设计定时器（Timer，TM），并下载测试
分析通用测试单元 (Universal Test Unit, UTU)

## Slide 4: 定时器
定时器 (Timer)
  k：定时常数，定时时长 = k * Tclk
  st：start，启动
  q：计数器输出
  td：timer done，定时结束标志
工作过程
  复位时，计数器清零 (q = 0)，td = 1
  当st = 1且td = 1时，k装入计数器 (q = k)，td = 0，随后计数器递减计数，直至q = 0，此时td = 1
  在计数过程中，st 的改变不影响计数器递减计数
当 st 一直为1时，定时器可用作分频器
TM
st
k
q
td
rst
clk
ƒclk = (k+1) * ƒtd

## Slide 5: 定时器 (续)
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3
计数值
定时器时序，例如，k = 3
clk
td
st
td
st

## Slide 6: 计数器
module counter #(
parameter WIDTH = 32,
RST_VLU = 0
)(
input clk, rst,
input pe, ce,
input [WIDTH-1:0] d,
output reg [WIDTH-1:0] q
);
always @(posedge clk) begin
if (rst) q <= RST_VLU;
else if (pe) q <= d;
else if (ce) q <= q - 1;
end
endmodule
CNT
q
d
rst
clk
pe
ce
计数器 (Counter)
  d, q：输入和输出数据
  pe：置数使能
  ce：计数使能
  clk, rst：时钟, 复位

## Slide 7: 按键/开关去抖动
TD
采用计数器和延时输出，实现抖动消除(Debounce)
  基本原理：待输入(x)改变且稳定一段时间(TD)后，输出(y)才按改变后的x更新
  若y ≠ x，计数器递减计数，否则计数器置常数 (N)
  当计数器计数到 0 时，y <= x（非阻塞赋值）
x
y
clk
若clk = 100MHz, 取TD = 10ms, 则N = 1000000个clk周期
N
DB
x
y
Notes: 机械开关触点震颤的延续时间因开关结构、几何形状和尺寸以及材料的差异而不同，从数毫秒到上百毫秒不等。

## Slide 8: 信号同步和取边沿
clk
a
s
p
a
s
>
>
两级同步 (SYN)
p
>
取边沿 (PS)
异步信号同步
  减少亚稳态，提高可靠性
取边沿
  将边沿信息转换为脉冲信号
SYN
a
s
PS
l
p
Notes: 异步信号的同步化，俗称“打一拍”或寄存一拍
(https://blog.csdn.net/kaopuguyue110/article/details/47341069)
1.输入信号为什么要寄存 一般来说，在全同步设计中，如果信号来自同一时钟域，各模块的输入不需要寄存。只要满足建立时间，保持时间的约束，可以保证在时钟上升沿到来时，输入信号已经稳定，可以采样得到正确的值。但是如果模块需要使用输入信号的跳变沿(比如帧同步信号)，千万不要直接这样哦。 always @ (posedge inputs) begin ... end
2.所有信号都需要寄存两拍吗 如果这个输入信号来自异步时钟域(比如FPGA芯片外部的输入)，必须寄存两拍。第一拍将输入信号同步化，同步化后的输出可能带来建立/保持时间的冲突，产生亚稳态。需要再寄存一拍，减少(注意是减少)亚稳态带来的影响。 如果这个输入信号来自于同一时钟域且需要用到跳变沿，需要寄存一拍。否则时序报告多半会报clock skew > data delay，造成建立/保持时间的冲突。
总而言之，五条原则： 1.全局时钟的跳变沿最可靠。 2.来自异步时钟域的输入需要寄存一次以同步化，再寄存一次以减少亚稳态带来的影响。 3.不需要用到跳变沿的来自同一时钟域的输入，没有必要对信号进行寄存。 4.需要用到跳变沿的来自同一时钟域的输入，寄存一次即可。 5.需要用到跳变沿的来自不同时钟域的输入，需要用到3个触发器，前两个用以同步，第3个触发器的输出和第2个的输出经过逻辑门来判断跳变沿。
给出一个verilog模板： always @ (posedge clk) //不对输入信号进行寄存 begin if (inputs) begin ... end ... end
always @ (posedge clk) //对输入信号寄存一拍 begin inputs_reg <= inputs; if (inputs_reg == 1'b0 && inputs == 1'b1) begin ... end ... end
always @ (posedge clk) //对输入信号寄存三拍 begin inputs_reg1 <= inputs; inputs_reg2 <= inputs_reg1; inputs_reg3 <= inputs_reg2; if (inputs_reg2 == 1'b1 && inputs_reg3 == 1'b0) begin ... end ... end

## Slide 9: 数码管动态显示
an0
an1
an2
an3
cn
clk
‘4’
‘3’
‘2’
‘1’
‘4’
‘3’
‘2’
‘1’
‘1’
刷新周期1~20ms
DIS
4
d0
4
d1
4
d2
4
d3
clk
an0
an1
an2
7
an3
cn
g
a
b
f
…
…
…
…
an3
an2
an1
an0
ce
分频器
计数器
4
d0
4
d1
4
d2
4
d3
clk
4
cn
2
an
多路
选择器
4
译码器
(100mhz)
7段
译码器
7

## Slide 10: 定时器设计与下载测试
要求采用模块化设计
  计数器CNT
  去抖动DB
  复位处理RST
  有限状态机FSM
  相等比较器EQU
  （看看要几个EQU）
CNT
q
d
rst
clk
pe
ce
(btnc)
FSM
td
rst
clk
pe
ce
st
(led15~0)
(led16r)
(clk100mhz)
(resetn)
(sw15~0)
RST
rstn
rst
clk
DB
x
y
rst
clk
k
TM
st
k
q
td
rst
clk

## Slide 11: The End