## Slide 1: 数字逻辑设计进阶实验
实验四 寄存器堆与存储器
1
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 2: 实验目的
掌握寄存器堆和存储器的功能及其应用
掌握存储器IP核的使用，分布式与块式存储器的区别，以及存储器的读写时序
掌握数字系统的数据通路和控制器的设计方法
熟练掌握Verilog描述组合和时序逻辑电路的方法
熟练掌握利用EDA工具，进行逻辑电路的设计、仿真、调试、下载测试等基本方法
熟练掌握查看生成电路及其性能和资源使用情况

## Slide 3: 实验内容
分布式和块式存储器
  单端口RAM，容量1024 x 32
  IP例化和Verilog参数化描述
  比较实现后 (Post-Implementation) 的时序 (Timing) 仿真、资源(Utilization) 和性能 (Timing)报告
先进先出 (First In First Out, FIFO) 队列
  功能仿真：IP例化，容量16x16
  下载测试：使用3端口寄存器堆实现，容量8x16
3
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 4: 寄存器堆
module reg_file # (
parameter ADDR_WIDTH = 5, //地址宽度
parameter DATA_WIDTH = 32 //数据宽度
)(
input clk, //时钟
input [ADDR_WIDTH -1:0] ra0, ra1, //读地址
output [DATA_WIDTH -1:0] rd0, rd1, //读数据
input [ADDR_WIDTH -1:0] wa, //写地址
input [DATA_WIDTH -1:0] wd, //写数据
input we //写使能
);
reg [DATA_WIDTH -1:0] rf [0: (1<<ADDR_WIDTH) - 1]; //寄存器堆
assign rd0 = rf[ra0], //读操作
rd1 = rf[ra1];
always @ (posedeg clk)
if (we) rf[wa] <= wd; //写操作
endmodule
RF
clk
ra0
rd1
rd0
ra1
wa
wd
we

## Slide 5: 块式存储器
module block_ram #(
parameter DATA_WIDTH = 8,
ADDR_WIDTH = 10,
INIT_FILE = ""
)(
input clk, // clock
input [ADDR_WIDTH-1:0] addr, // address
input [DATA_WIDTH-1:0] din, // data input
input we, // write enable
output reg [DATA_WIDTH-1:0] dout // data output
);
reg [DATA_WIDTH-1:0] bram [0: (1 << ADDR_WIDTH) - 1];
initial $readmemh(INIT_FILE, bram); // initialize memory
always @(posedge clk) begin
dout <= bram[addr];
if (we) bram[addr] <= din;
end
endmodule
Flow Navigator >> Project Manager >> Language Templates
  Verilog >> Synthesis Constructs >> Coding Examples / Example Modules >> RAM
5
数字逻辑设计进阶实验
Notes: Verilog HDL程序可以利用两个系统任务$readmemb和$readmemh，从文件中读取数据来初始化存储器。其语法格式（以$readmemb为例，$readmemh类似）如下：
$readmemb("<数据文件名>",<存储器名>,<起始地址>,<终止地址>);
数据文件是文本格式，只能包含空白（空格、换行、制表格tab）、注释和二进制（对于$ readmemb）或十六进制数据（$readmemh），数据中可以有不定值x或X、高阻值z或Z、或者下画线，但不能包含位宽书名和格式说明。起始地址和结束地址是可选的。当地址出现在数据文件中时，其格式是字符“@”后跟上十六进制数据，例如：@hhhh。当读取中遇到地址说明符，会将地址后的数据存放到相应的地址中。
例如，从文件“rx.vec”中读取的第一个数字被存储在地址15中，下一个存储在地址16，并以此类推直到地址30。
$readmemb("rx.vex", MemA, 15, 30);
例如，文件init.vec内容如下：
@002
11111111 01010101
00000000 10101010
@008
1111zzzz 00001111
Verilog程序如下：
reg [7:0] mem[0:9];
initial $readmemb("init.vec", mem);
则存储器中的内容如下：
mem[0]=xxxxxxxx;
mem[1]=xxxxxxxx;
mem[2]=11111111;
mem[3]=01010101;
mem[4]=00000000;
mem[5]=10101010;
mem[6]=xxxxxxxx;
mem[7]=xxxxxxxx;
mem[8]=1111zzzz;
mem[9]=00001111;

## Slide 6: 存储器IP核
Vivado有可配置的存储器 IP (Intellectual Property) 核可以直接使用
IP核类型：分布式 (Distributed)、块式 (Block) 存储器
存储器类型：ROM/RAM、单端口/简单双端口/真正双端口等
6
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 7: 存储器IP核配置
7
数字逻辑设计进阶实验
Flow Navigator >> Project Manager >> IP Catalog
  Memories & Storage Elements >> RAMs & ROMs >> Distributed Memory Generator
  或者 Basic Elements >> Memory Elements >> Distributed Memory Generator
    Memory config >> Memory Type: Single Port RAM
    RST & Initialization >> Load COE File
  例如，单端口分布式存储器
  同步写端口：a (地址)，d (数据)，we (写使能)，clk
  异步读端口：a (地址)，spo (数据)

## Slide 8: 存储器IP核例化
Project Manager – xxxx >> Sources >> IP Sources
  IP >> dist_mem_gen_0 >> Instantiation Template >> dist_mem_gen_0.veo
dist_mem_gen_0 your_instance_name (
.a(a), // input wire [4:0] a
.d(d), // input wire [15:0] d
.clk(clk), // input wire clk
.we(we), // input wire we
.spo(spo) // output wire [15:0] spo
);
例化模板
8
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 9: 初始化文件格式
An example COE file:
  ; Sample Initialization file for a 32x16 distributed ROM
  memory_initialization_radix = 16;
  memory_initialization_vector =
  23f4 0721 11ff ABe1 0001 1 0A 0
  23f4 0721 11ff ABe1 0001 1 0A 0
  23f4 721 11ff ABe1 1 1 A 0
  23f4 721 11ff ABe1 1 1 A 0;
逗号或空格分隔每项数据 (不允许为负数)
9
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 10: 分布式存储器IP (1)
10
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 11: 分布式存储器IP (2)
11
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 12: 分布式存储器IP (3)
12
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 13: 块式存储器IP (1)
13
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 14: 块式存储器IP (2)
14
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 15: 块式存储器IP (3)
15
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 16: 存储器时序
Read First Mode
16
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 17: 存储器时序 (续)
Write First Mode
17
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 18: FIFO队列：IP例化
设计16x16的FIFO队列
  IP Catalog >> Memories & Storage Elements >> FIFOs >> FIFO Generator
  din：输入数据
  dout：输出数据
  wr_en：写使能
  rd_en：读使能
  empty：空标志
  full：满标志
rd_en
din
FIFO
rst
dout
clk
full
empty
wr_en
modual fifo_16x16 (
input clk, rst, //时钟, 复位
input [15:0] din, //输入数据
input wr_en, //写使能
input rd_en, //读使能
output [15:0] dout, //输出数据
output full, //满标志
output empty //空标志
);
18
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 19
19
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 20
20
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 21
21
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 22
22
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 23
23
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 24
24
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 25: FIFO队列：RF实现
三端口寄存器堆 (RF)
  存储队列数据，2个端口用于操作队列，1个端口用于调试
队列输入/输出单元 (Input/Output Unit, IOU)
  处理出/入队操作，并输出队列空/满状态
串行调试单元 (Serial Debug Unit, SDU)
  用于在PC端查看队列数据内容
rd0
ra0
wd
wa
rd1
ra1
we
RF
txd
rxd
SDU
PC
IOU
wr_en
din
rd_en
dout
full
empty
(btnr)
(btnl)
(sw15-0)
(led15-0)
(led16)
(led17)
25
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 26: 串行调试单元
SDU：Serial Debug Unit，通过串口对CPU和MEM调试
  控制运行方式：单周期或者支持断点的连续运行
  查看运行状态：数据通路状态、寄存器堆和存储器内容
  加载存储器：初始化指令存储器和数据存储器
SDU
CPU和MEM
个人电脑

## Slide 27: SDU接口
控制CPU运行方式
  工作时钟：clk_cpu
  当前执行指令指针：pc_chk
查看CPU运行状态
  数据通路：npc, pc, ir, …
  寄存器堆：addr, dout_rf
  存储器：addr, dout_dm, dout_im
加载指令和数据存储器
  写地址：addr
  写数据：din
  写使能：we_dm, we_im
  写时钟：clk_ld
SDU
rxd
txd
clk_cpu
pc_chk
dout_im
din
we_dm
npc
pc
……
addr
dout_rf
clk_ld
dout_dm
we_im
clk
rstn

## Slide 28: SDU调试命令
控制运行方式
  T：Step, CPU单步运行，运行1个时钟周期即停止
  B：Breakpoint, 设置/删除/查看断点，最多可有2个断点
  G：Go, CPU连续运行，遇到断点或收到停止命令H则停止
  H：Halt, 停止CPU运行
查看运行状态
  P： Datapath, 查看数据通路状态
  R：Register File, 查看寄存器堆内容
  D：Data Memory, 查看数据存储器内容
  I：Instruction Memory, 查看指令存储器内容
加载存储器
  LD：Load Data, 将数据加载至数据存储器
  LI：Load Instruction, 将程序加载至指令存储器

## Slide 29: SDU调试命令 (续1)
P：Datapath, 查看数据通路状态
  依次输出数据通路中npc, pc, ir, ctrl, a, b, imm, y, md等内容
  电脑端显示格式：NPC = xxxx-xxxx PC = yyyy-yyyy ……
R：Register File, 查看寄存器堆内容
  addr从0递增，依次输出dout_rf，即寄存器堆32个寄存器内容
  电脑端显示格式：R0 = 0000-0000 R1= xxxx-xxxx ……
D [a]：Data Memory, 查看数据存储器内容
  a为16进制起始字地址，缺省时为上次查看结束地址 (复位时为0)
  addr从a递增，依次输出dout_dm，即数据存储器地址a开始8个字
  电脑端显示格式： D-xxxx-xxxx: yyyy-yyyy zzzz-zzzz ……
I [a]：Instrction Memory, 查看指令存储器内容
  其他同上，依次输出dout_im，即指令存储器地址a开始8个字
  电脑端显示格式： I-xxxx-xxxx: yyyy-yyyy zzzz-zzzz ……
Notes: 1位16进制数data（4位2进制数） 1个文本字符text（8位2进制ASCII码）
wire [7:0] t;
wire [3:0] d, th, tl;
assign t = {th, tl};
assign th = (d > 9) ? 4’d4 : 4’d3;
assign tl = (d > 9) ? (d + 4’d7) : d;
//d > 9: d3 & (d2 | d1)

## Slide 30: SDU调试命令 (续2)
T：Step，CPU单步运行
  输出1个clk_cpu周期后，执行P命令，显示数据通路状态
B [a]：Breakpoint，设置/删除/查看断点
  a为可选的16进制断点，B：显示所有断点，最多可有2个断点
  B a：如果当前断点中不存在a，且未满2个断点，则设置a断点；如果当前断点中已有a，则删除之；无论如何均显示所有断点
G：Go，CPU连续运行
  输出1个clk_cpu周期后，检查pc_chk是否等于断点，以及是否接收到停止命令H
  如果结果均为否，则重复上述过程，否则执行P命令，显示数据通路状态
H：Halt，CPU停止运行
  如果执行G命令时，CPU运行不止，H命令可强制停止

## Slide 31: SDU调试命令 (续3)
LD 文本文件：Load Data, 加载数据存储器
  数据存储在文本文件中，每行对应一条16进制数据字
  addr从0开始递增，din依次为文件一行数据，we_dm = 1，clk_ld产生一个脉冲，写入数据存储器一个数据，直至文件结束（空白行）
  全部写入结束后，电脑端输出：Finish
LI 文本文件：Load Instruction, 加载指令存储器
  机器码程序存储在文本文件中，每行对应一条16进制指令码
  addr从0开始递增，din依次为文件一行数据，we_im = 1，clk_ld产生一个脉冲，写入指令存储器一条指令，直至文件结束（空白行）
  全部写入结束后，电脑端输出：Finish
注意：运行新加载程序或使用新加载数据前务必复位系统！

## Slide 32: SDU_DM模块接口
module SDU_DM (
input clk, //时钟
input rstn, //复位
input rxd, //串行输入数据，FPGA C4引脚
output txd, //串行输出数据，FPGA D4引脚
output [31:0] addr, //读/写地址
input [31:0] dout, //读取数据
output [31:0] din, //写入数据
output we, //写使能
output clk_ld //写时钟
);

## Slide 33: The End