## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
Verilog HDL (2)

## Slide 2: 内容提纲
Verilog描述锁存器和触发器
Verilog描述有限状态机(FSM)
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
2
Notes: 2

## Slide 3: Verilog过程赋值语句
用在always和initial块中，对reg类型变量赋值
  建议initial仅用于仿真，而不用于可综合的设计
两种赋值方式
  阻塞 (blocking) 赋值语句 ( = )
    块内的赋值语句顺序执行，完成一条赋值语句后才能做下一句的操作
    推荐描述组合电路
  非阻塞 (non-blocking) 赋值语句 ( <= )
    块内的赋值语句并发执行，即同时赋值
    推荐描述时序电路
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
3
Notes: always：
Runs when simulation starts
Restarts when control reaches the end
Good for modeling/specifying hardware
initial：
Runs when simulation starts
Terminates when control reaches the end
Good for providing stimulus

## Slide 4: Verilog描述D锁存器和触发器
module d_flipflop (
  input c, d,
  output q, qn
  );
  reg q;
  assign qn = ~q;
  always @(posedge c)
  q <= d;
endmodule
module d_latch (
  input c, d,
  output q, qn
  );
  reg q;
  assign qn = ~q;
  always @(*)
  if (c) q <= d;
endmodule
D
Q
Q
C
D
Q
Q
C
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
4

## Slide 5: 异步或同步复位D触发器
module dff_syn (
input clk,
input rstn,
input d,
output reg q
);
always @(posedge clk)
if (!rstn) q <= 0;
else q <= d;
endmodule
module dff_asyn (
input clk,
input rstn,
input d,
output reg q
);
always @(posedge clk, negedge rstn)
if (!rstn) q <= 0;
else q <= d;
endmodule
D
Q
rstn
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
5
Notes: Always里面不会出现时钟变量，但会出现复位变量

## Slide 6: 示例—阻塞赋值语句
always @(posedge clk)
begin
b = a;
c = b;
end
always @(posedge clk)
begin
c = b;
b = a;
end
clk
c
D
Q
a
b
D
Q
clk
D
Q
a
c
b
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
6

## Slide 7: 示例—非阻塞赋值语句
always @(posedge clk)
begin
b <= a;
c <= b;
end
always @(posedge clk)
begin
c <= b;
b <= a;
end
clk
c
D
Q
a
b
D
Q
clk
c
D
Q
a
b
D
Q
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
7

## Slide 8: 示例—两种赋值语句比较
module basgn (
input Clock, x1, x2, x3,
output f, g
);
reg f, g;
always @(posedge Clock)
begin
f = x1 & x2;
g = f | x3;
end
endmodule
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
8

## Slide 9: 示例—两种赋值语句比较(续)
module basgn (
input Clock, x1, x2, x3,
output f, g
);
reg f, g;
always @(posedge Clock)
begin
f <= x1 & x2;
g <= f | x3;
end
endmodule

## Slide 10: Verilog描述FSM
状态数有限的时序电路又称为有限状态机(FSM, Finite State Machine)
最多需要描述三个对象：现态(Current State, cs)、 次态(Next State, ns)和输出(out)
组合
电路
现态
(cs)
记忆电路
输出
(out)
次态
(ns)
输入
(IN)
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
10

## Slide 11: 米里型和摩尔型时序电路
米利 (Mealy)型：输出是输入和状态的函数
穆尔 (Moore)型：输出仅是状态的函数
记忆电路
输出
状态
输入
组合电路
（输出）
组合电路
（次态）
Notes: 米里型
摩尔型

## Slide 12: 状态图和时序图
Q
状态图(米利型)
Q/Y
X
状态图(穆尔型)
X/Y
X
时序图
CP
Y
Q
Notes: 状态图中每个圆圈表示一个状态，带箭头的弧线表示状态转移方向、转移线旁标注出转移的外输入条件和当前的外输出情况。
时序图-反映时序电路的输出和内部状态随时钟和输入信号变化的工作波形。

## Slide 13
一段式
  一个时序过程描述cs和out
多段式
  一个时序过程描述cs，一个或两个组合过程描述ns和out
  另一种形式：一个时序过程描述cs，一个组合过程描述out
out
CL
SR
<
in
cs
ns
FSM描述方式
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
13
OR
<
强烈不推荐！
SR
<
CL
in
out
cs
ns
SR
<
CLn
in
out
cs
ns
CLo

## Slide 14: 一段式FSM
一个时序过程描述cs和out
always @(posedge clk) begin
if (rst) begin
cs <= 复位状态;
out <= 复位值;
end
else begin
case (cs)
S0: begin
if (in条件) begin
cs <= Si;
out <= 表达式
end
……
end
SR
<
CL
in
out
cs
ns
SR
<
CL
in
out
cs
OR
<
ns
no
强烈不推荐！
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
14

## Slide 15: 多段式FSM
//时序描述cs
always @(posedge clk) begin
if (rst) cs <= 复位状态;
else cs <= ns;
end
//组合描述out和ns
always @* begin
out = 默认值;
ns = cs;
case (cs)
S0: begin
if (in条件) begin
out = 表达式;
ns = Si;
end
……
end
SR
<
CL
in
out
cs
ns
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
15

## Slide 16: 示例—多段式米里型FSM
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变输出
  一个时序过程描述cs
  一个组合过程描述ns和out
1/0
0/0
0/0
1/1
ZERO
ONE
module reduce ( input clk, rst,
input in,
output out )
reg out;
reg state, next_state;
parameter ZERO = 0, ONE = 1;
! rstn
state
in/out
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
16

## Slide 17: 示例—多段式米里型FSM (续1)
// 时序描述状态
always @(posedge clk)
if (rst) state <= ZERO; //异步复位
else state <= next_state;
// 组合描述下一状态和输出
always @(*) case (state) ZERO: begin out = 0; if (in) next_state = ONE; else next_state = ZERO;
end
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
17
1/0
0/0
0/0
1/1
ZERO
ONE
! rstn
state
in/out

## Slide 18: 示例—多段式米里型FSM (续2)
ONE: begin if (in) begin out = 1; next_state = ONE;
end else begin
out = 0;
next_state = ZERO; end
end endcase
endmodule
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
18
1/0
0/0
0/0
1/1
ZERO
ONE
! rstn
state
in/out

## Slide 19: 示例—多段式摩尔型FSM
1
0
0
0
1
1
ZERO/0
ONE/0
TWO/1
reg out; reg [2:0] cs, ns;
// 定义状态编码：独热码
localparam ZERO = 3’b001,
ONE = 3’b010,
TWO = 3’b100;
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变输出
  一个时序过程描述cs
  一个组合过程描述ns
  一个组合过程描述out
in
cs/out
! rstn
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
19

## Slide 20: 示例—多段式摩尔型FSM (续1)
// 时序描述cs
always @(posedge clk)
if (rst) cs <= ZERO; //异步复位
else cs <= ns;
// 组合描述ns
always @(*) begin
ns = cs case (cs) ZERO: if (in) ns = ONE;
ONE: if (in) ns = TWO;
else ns = ZERO;
TWO: if (!in) ns = ZERO;
endcase
end
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
20
1
0
0
0
1
1
ZERO/0
ONE/0
TWO/1
in
cs/out
! rstn

## Slide 21: 示例—多段式摩尔型FSM (续2)
// 时序描述out
always @(*) begin out = 1’b0;
case (cs)
ZERO: out = 1’b0;
ONE: out = 1’b0;
TWO: out = 1’b1;
endcase
end
// assign out = (cs == TWO);
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
21
1
0
0
0
1
1
ZERO/0
ONE/0
TWO/1
in
cs/out
! rstn

## Slide 22
建议使用简单规范的描述方式
组合电路
  使用assign 或者 always @* 描述, “ = ” 赋值
  always描述时避免不完全赋值（否则出现锁存器)！
  避免出现组合环路！例如，y = y + x
  无需复位，即组合函数的自变量中无复位信号
时序电路
  使用always @(posedge clk) 描述, “<=” 赋值
  边沿敏感变量表中避免出现除时钟和复位外的其他信号
  always块首句处理复位，时钟信号避免出现在语句块内
Verilog描述注意事项
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
22

## Slide 23
使用always语句描述的变量，务必声明为reg类型（声明为reg类型的变量，综合后不一定生成寄存器）！
使用assign语句描述的变量，应声明为wire类型
未定义直接使用的变量默认为net类型的标量，向量变量必须先定义后使用
变量类型问题
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
23

## Slide 24
多驱动问题
  模块中所有的assign和always块都是并行执行的，不要在多个并行执行体中对同一变量赋值
多重时钟问题
  不能采用行为描述方式来综合实现多个时钟或多个边沿驱动的触发器，例如
  always @(posedge clka, posedge clkb)
  always @(posedge clk, negedge clk)
多驱动与多重时钟问题
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
24

## Slide 25: The End
2025/10/30
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
25